技术名称：声波全波列测井资料处理解释应用研究

技术特点：该项成果是章成广教授课题组多年研究成果的总结，是由国家重点攻关课题、中国石油天然气集团公司重点攻关项目、湖北省科技厅设立的研究项目及各油田十多个协作项目组成。为了解决复杂地层的油气识别、裂缝识别、岩石强度、井眼稳定性、固井质量评价等测井解释难题，经过十余年的潜心攻关研究，在声波全波理论、实验和全波列测井处理解释方法，以及地质应用、工程应用等方面取得了创造性的成果。成果主要特色和创新有：

- 从理论上研究了声波全波列测井对气的响应机理，建立了纵波和斯通利波

与含气饱和度的关系。

- 国内首次从理论、实验和实际资料的分析的基础上研究了套管井眼中全波

波形各成分波（套管波、地层波等）的特征与固井质量的关系，提出了通过计算地层波和界面波特征参数来解决二界面胶结质量评价的难题。

3．国内外首次通过实验研究，建立了套管辐射度与环空水泥胶结的关系，以及最佳测井时间与地层温度、水泥添加剂等的关系。

- 国内外首次提出了求准纯水地层纵波时差比理论值和利用声波计算流体压

缩系数来识别气层的新方法。

- 国内首家解编了DSI和XTF全波磁盘格式，既能对磁带上也能对磁盘上的

BIT和LIS格式记录的全波文件进行解编，为全波成像测井的磁带验收和处理提供了必要的条件。

- 采用小波变换、加权时窗滤波方法来分析全波的频率特性、分离反射斯通

利波，获得了很好的效果。

7．实验室模拟了偶极子横波测井，证实了偶极子横波测井任何地层都能获得地层横波，并用来指导波形处理和解释。

8．用修正的Prony方法，利用声波在频域上的特性，结合声波时域的特性来提取声波时差，精度高。

9．引入广义构造应力系数，使声波法计算的破裂压力等参数更接近实际。

10．国内首次建立了全波列测井处理解释系统，并挂接在Geoframe平台上，使现场资料的验收、处理、解释和应用集为一体。该系统功能齐全，使用方便、直观。

应用及前景：在测井工作站和微机上形成了一套具有自主知识产权的声波全波列测井资料处理解释系统，可处理国内外各大测井公司全波资料，并推广应用到塔里木、新疆、四川、大港、河南及江汉等油田中，为油田的油气勘探、钻井工程等起到了重大作用，产生了巨大的经济效益和社会效益。

联系单位：地球物理与石油资源学院

联系人：章成广

联系电话：13508628792

传真：0716-8060905

Email：zhangcg@yangtzeu.edu.cn

技术名称：复杂储层生产测井动态监测方法研究

技术特点：该成果汇总了在复杂储层生产测井领域共30余项国家、省部级、创新基金等科研项目的研究成果。课题组先后进行了二十余年的科学探索与研究,取得的主要研究成果如下：

1．在国内首次提出并实现了基于深井、超深井高温高压流体相态变换为基础的油井测井实时井下刻度技术,解决了环境对测井曲线影响及曲线非一致性响应问题,适应于自喷井、抽油机井。

2．提出并实现了油气水三相流动滑脱速度模型、流型图及基于目标函数为基础的三相流动优化处理方法,解决了三相流动中同时存在三个滑脱速度的油水流量计算问题。

3．提出并实现了基于生产测井资料为主的确定多层系储层剩余油饱和度等参数及其区域分布预测方法,克服了传统方法不能确定分层动态参数的局限。

应用及前景：该项目成果已在包括江汉油田、河南油田、中原油田、江苏油田、新疆油田、大庆油田、大港油田、长庆油田、塔里木油田、吐哈油田在内的二十多家油田和地区推广,为最优开发油田、提高原油采收率及原油产量提供了一种有效的重要手段，并产生了巨大的经济和社会效益。

联系单位：地球物理与石油资源学院

联系人：郭海敏

联系电话：0716-8060003

邮箱：ghm3819@263.net

技术名称：南方碳酸盐岩地区电磁勘探系列技术研究与应用

技术特点：该成果属勘探地球物理学中的电磁法勘探研究领域；相关地质研究则属于石油天然气地质学和构造地质学的研究领域。项目研究成果应用于油气勘探领域。该成果的研究工作历时8年多，由8个项目组成。主要内容包括：（1）通过研究我国南方海相地层的区域分布以及不同岩性地层（含生物礁）电性特征的测试分析，确立了碳酸盐岩地层电磁勘探的技术思路和解释模式。（2）研究和试验了6种不同类型的电磁方法，确立了以同步阵列大地电磁测深（SAMT）、长偏移距瞬变电磁测深（LOWTEM）和张量可控源音频大地电磁测深（CSAMT）方法为主的方法系列。（3）研究和开发了远参考技术、有限元直接迭代快速正演算法、带地形多参数联合二维反演算法、地形校正和静校正技术、LOWTEM全区视电阻率计算及拟地震解释、正演修正非线性反演方法等，提高了观测资料的质量和反演解释的精度。（4）在湘鄂西、广西十万大山盆地、黔南及桂中等灰岩山区进行了方法试验，取得了一批地质成果。通过上述研究工作，建立和完善了适用于碳酸盐岩地区油气勘探的电磁勘探系列技术。该技术系列主要特点有：⑴、可根据南方油气勘探不同地质目标可灵活选取装置配置，以达到最佳偶合，从而提高解释精度。⑵、设备便携性好，适应于南南复杂山地和恶劣的气候件。⑶、反演方法先，综合性强，降低了地球物理解释中的非唯一性，有很强的分辨能力。⑷、形成的勘探模式和技术思路具有创新性。⑸、应用南方油气勘探具有成本低、工效高、地质效果明显的特点。

应用及前景：该项研究成果先后在我国南方其它地区和西部地区以及江汉油田、新疆油田、胜利油田等类似的勘探工区被推广使用，取得了良好的地质效果，产生了巨大的经济和社会效益。

联系单位：地球物理与石油资源学院

联系人：严良俊

联系电话：0716-8060960

邮箱：yanliping@yangtzeu.edu.cn

技术名称：电磁方法在鄂西山区油气勘探中的应用研究

技术特点：研究技术内容为：（1）在鄂西利川地区，开展音频大地电磁测深（CSAMT）、长偏移距瞬变电磁测深（LOTEM）和阵列大地电磁测深（EMAP）三种方法试验，探测礁体的电性结构和埋深，比较三种电法资料的找礁地质效果；（2）开展大地电磁测深法和阵列大地电磁法在复杂山地的处理方法研究，获取用于地质解释的高分辨率电性剖面，进行利川鱼皮泽构造解释研究，评价其含油气性；（3）试验MT的GPS卫星同步远参考技术（RRMT）。研究远参考处理方法，提高MT资料的品质，完成湘鄂西地区宜都鹤峰背斜带――花果坪复向斜MT面积资料处理，以探测寒武系和志留系低阻泥岩层为基础，实现全区下古生界构造层面的测绘，为下一步地震勘探提供目标耙区。技术指标：（1）利用电磁法资料实现对礁体（大小：厚200米，宽500米的二度体）埋深在2公里之内有效识别；对山地电法资料的静态效应、近场效应和地形影响等因素的校正效果明显提高。（3）依据电法资料能落实沉积盖层内不同电性界面的埋深、解决表层和地覆构造形态、圈闭条件及落实高点。（4）对MT和EMAP资料进行远参考处理后资料品质明显改善。

应用及前景：基于本地区的电磁勘探方法技术和软件的研究成果在我国南方其它地区和西部地区被江汉油田物探公司、新疆油田地调处、胜利油田物探公司、地矿部第一物探大队、东方地球物理公司非地震勘探事业部和浙江石油勘探处等单位推广使用，为复杂地区油气勘探提供了有效的技术手段，为地震勘探提供了靶区，缩小了勘探范围，节约了勘探成本，产生了并将继续产生巨大的经济和社会效益。

联系单位：地球物理与石油资源学院

联系人：胡文宝

联系电话：0716-8060915

邮箱：hwb@yangtzeu.edu.cn

技术名称：西部前陆盆地勘探测井配套新技术研究及应用

技术特点：（1）研究了复杂井筒条件下测井系列优选及储层测井评价新技术，上交了克拉2大型气田、迪那2等气田探明了地质储量，为西气东输工程启动准备了物质基础。（2）井、震结合研究了井筒构造随钻跟踪解释与预测方法，直接为前陆盆地勘探井位部署或井位调整提供了依据。（3）前陆盆地测井地应力研究与定量评价，为塔里木库车前陆盆地和吐哈盆地山前地区油气评价提供了新方法。（4）在前陆盆地研究了测井沉积学、测井层序地层分析原理和方法，建立了前陆盆地井壁成像地质解释图形模式库，为井下沉积学研究提供了有力的工具，为精细描述储层提供了技术支持。（5）针对前陆盆地开发了具有自主知识产权储层测井评价和综合解释的软件系统，在西部地区油气勘探中得到广泛应用。

应用及前景：西部前陆盆地油气勘探取得了重大进展，为国家实施“西气东输”工程奠定了物质条件。通过研究，形成了一整套针对复杂地质情况和井眼状况测井储层评价和测井地质综合应用的特色思路和方法。该成果已经在西气东输气源地（克拉2气田、迪那2气田等）取得了重大的经济效益和社会效益，将对西部前陆盆地油气勘探获其他类似条件的油气勘探具有重要的支持作用。

联系单位：地球物理与石油资源学院

联系人：李军

联系电话：0716-8060907

邮箱：jpulijun@263.net

技术名称：地层组份分析测井处理软件

技术特点：地层组份分析测井处理软件是利用最优化原理，彻底改变以往测井解释程序惯用的解释模型，而设计出的一种复杂储层测井解释程序。它的主要特点是：①算法具有自主知识产权，针对性强；②与最优化测井处理程序相比，速度快、精度高；③能充分利用现有测井信息；④与ELAN程序相比，使用简便。

应用及前景：本程序在20年的完善发展历程中，分别处理过塔里木、南海西部、吉林、大庆、胜利、辽河、南阳、克拉玛依、青海、中原、江汉、吐哈等油田的测井资料，逐步地得到了完善，处理了约2000口井资料。

联系单位：长江大学地球物理与石油资源学院

联系人：高楚桥

联系电话：0716-8060909，13508627325

邮箱：gaocq@vip.163.com

图1  国内某油田实际井地层组份分析程序测井处理成果图

图2  国外某油田实际井地层组份分析程序测井处理成果图

技术名称：储层流体定量测井识别

技术特点：通过地层组份分析模型和最优化原理，通过测井资料定量计算气油比，由此指示油气层类型；定量计算烃类气相对含量，用以区分烃类气（甲烷）与非烃气（二氧化碳）。

应用及前景：本技术的使用能大大节省测试成本，已在塔里木油田、青海油田、南海西部石油公司应用。

联系单位：长江大学地球物理与石油资源学院

联系人：高楚桥

联系电话：0716-8060909，13508627325

邮箱：gaocq@vip.163.com

图1  某井油气层类型测井处理与识别成果图

图2  某井天然气成份测井处理与识别成果图

技术名称：核磁共振测井数据处理系统

技术特点：独立开发了具有自主知识产权的核磁共振测井数据处理和解释软件系统，突破了国外公司只提供服务而不卖处理软件的技术封锁，其关键技术包括：

1．系统全面完整。能处理国外三大石油服务公司四种类型（MRIL_P、MRIL_C、MREx、CMR）的核磁共振测井仪的数据，具有统一的测井数据处理解释软件平台。

2．具有最原始数据的解码技术。搞清了三大石油服务公司四种类型的核磁共振测井仪的原始数据结构、数据保存方式、测量模式，能全面的评估测井质量与校验错误数据。

3．发展了全面系列的原始数据处理技术，提高了信号的信噪比与分辨率。在详细解剖了国外软件数据处理方法基础上，发现并改正了处理技术缺陷，能提供更正确的解释结论。

4．优化与高效率的数据反演技术。独创并开发了矩阵变换、正负向扫描算子结合向后逐步回归思想的非负约束反演算法。该算法具有创新性，处理速度极快，对低信噪比数据处理结果也较好。

5．发展了多种手段的定性与定量评价油气技术。

应用及前景：该技术部分应用于中石油、中石化、中海油三大公司。

1．MRIL_P型数据处理子系统已经移植到中石油的测井一体化软件CIFWEB与LEAD平台中，将用于中石油油田的MRIL_P数据处理。

2．四种类型的大部分处理模块已经移植到中石化的SWLIDS平台中，将用于中石化油田的核磁共振测井数据处理。

3．正与长城钻探CNLC合作进行软件开发，将用于国外十多个国家的不同型号的核磁共振测井数据处理。

4．正与中海油COSL进行MREx数据处理技术合作，所提供的技术将用于中国正在研发的测井仪器的数据处理。

联系单位：湖北荆州长江大学地球物理与石油资源学院

联系人：何宗斌

联系电话：13972121090

邮箱：hezbin@sina.com

图1 核磁共振测井数据处理系统 Mrdps

图2 MRIL_P原始数据到回波信号生成处理过程

图3 与斯仑贝谢处理的CMR数据对比，虽然反演方法不同，但二者结果几乎完全一致。

图4 与eXpress处理的MREx数据对比，处理结果更真实地反映了地层特征

图5 与eXpress处理的MRIL_C数据对比，对薄层处理结果更正确

技术名称：测井数据格式解编技术

技术特点：

1．自动识别和解编多种数据格式。能自动识别和解编DLIS、LIS、CLS、XTF、BIT、DIPBIT、ACBIT、LAS、USER716、WIS、Mak_Sgdt、SKC98、SK88、SKD3000、S521、Beihangx、Ldsk、AH2000等格式数据。

2．不同格式转换。可以将不同格式的数据转换为DLIS、LIS、XTF、WIS、TXT等其它格式数据。

3．特殊格式解编。对于5700的MREx包数据、2000的WaveSonic波形压缩数据均能解编。

4．变种格式解编。不同机器类型数据、来自其它公司的变种格式数据、随着仪器升级的不同时代数据、从磁带下载的带有加密信息的磁盘文件等均具有解编能力。

应用及前景：

1．为塔里木油田在SUN工作站上建立了测井光盘数据库系统。保存了塔里木油田从1953年至今共一千多口井，四万多个测井数据。可以用来把所有不同介质的测井数据自动进行下载成磁盘文件，自动确定国外三大公司数控测井、成象测井数据格式类型，这些类型的测井数据不仅都能解编转换成TXT、DLIS与XTF数据，并能为国外软件GeoFrame与Express所使用。

2．二十多种格式数据的自动识别和解编模块已经移植到中石化的SWLIDS平台中，将用于中石化油田的数据加载、转换与处理应用。

3．使用最原始的核磁共振测井数据解编技术，开发了具有自主知识产权的核磁共振测井数据处理和解释软件系统，该技术将在中石油、中石化、中海油的数据处理中普遍使用。

4．可以解决数据解编需要借助国外各专业模块的缺陷，发展更为完备的数据处理系统。

5．通过该技术能够分析国外先进仪器的测量方式、数据保存结构，为我国的仪器研发与设计提供指导。

联系单位：湖北荆州长江大学地球物理与石油资源学院

联系人：何宗斌

联系电话：13972121090

邮箱：hezbin@sina.com

图1为塔里木油田在SUN工作站上建立的测井光盘数据库系统

图2在SWLIDS平台上开发的数据解编模块

图3 MRILC、CMR、MREx、MRILP原始数据回放图（格式XTF、DLIS、XTF包、CLS）

图4 解编的WaveSonic压缩数据与DPP对比，但二者完全一样。

技术名称：测井资料测井相、岩相、沉积相分析

技术特点：该项研究充分考虑和区分测井测量值、曲线形态和成象测井所反映的不同地质概念和信息，同时在层序地层分析和等时井间地层对比的基础上，系统、完整地将常规测井和/或与成像测井有机结合，准确地提取描述岩相、测井相、沉积相和层序的特征标志，借助计算机自动测井相分析和专家、地区知识完成由岩相—测井相—沉积相的转换，真正实现由井到面再到体的全方位研究，实现对地质体的全面描述。

联系单位：长江大学地球物理与石油资源学院

联系人：张占松

联系电话：0716-8062109、13872371965

邮箱：zzs223@263.net

技术名称：测井资料层序地层分析

技术特点：测井资料层序地层分析解决如何有效地利用测井资料进行层序地层划分和建立地区层序地层格架问题。该方法以测井资料的频谱分析、岩相、测井相以及沉积相划分为基础，针对不同沉积环境、不同测井资料组合，利用测井资料所反映的界面、岩性、结构、构造、沉积序列以及频谱等特征准确地识别和划分层序、准层序，建立起短期、中期以及长期地层旋回分析模式，进行层序划分，建立起层序地层格架。并对如何利用测井资料有机地同地震资料相结合进行层序划分和井间地层对比进行了系统地研究，形成了一套切实可行的方法。

联系单位：长江大学地球物理与石油资源学院

联系人：张占松

联系电话：0716-8062109、13872371965

邮箱：zzs223@263.net

技术名称：井间等时地层对比

技术特点：多井研究问题实际上是地层的时空描述和综合问题，包括两个方面：（1）使用时间标志建立井间等时地层对比关系，进而建立相的对比，恢复沉积环境和相；（2）尽可能地重建油田所有特性的三维空间图象（包括沉积、构造特征，以及储层特征孔隙度、渗透率、饱和度等）。其重点是解决井间地层的等时对比问题。

该项研究针对多井研究问题，提出一套以测井资料的频谱分析、岩相、层序地层分析为基础，测井与地震资料相结合的井间等时地层对比方法。该方法以高分辨率层序地层理论为基础，采用多元标定和层序地层分析标定方法，通过保证测井层序、地震层序的划分在层序地层意义下的一致，保证层序划分的正确性，确定地震反射的地质意义，寻找等时标志，建立起井间等时对比关系和对比模式，有效地解决了井间地层对比穿时问题。

联系单位：长江大学地球物理与石油资源学院

联系人：张占松

联系电话：0716-8062109、13872371965

邮箱：zzs223@263.net

技术名称：基于测井相分析的储层参数计算

技术特点：储层参数计算方法概括起来有两类：一是根据实验分析建立起来的理论或经验公式；二是根据测试结果进行的统计分析。它们都要求相对均匀介质模型以及参数之间良好的相关关系。但事实上这种条件多数情况下并不满足，特别是碳酸盐岩、火成岩、低孔低渗等复杂储层。该方法主要针对严重非均质储层的渗透率参数计算问题而设计。对碳酸盐岩地层和特殊岩性地层特别有效，对砂泥岩地层也有一定的作用，特别是当测井曲线不能准确反映砂泥岩粒度变化时，应用效果会更明显。

其它（储层评价）研究方向：

1．低孔低渗薄层储层参数解释模型建立与水淹层测井解释方法研究

2．砂体储层渗透率参数计算及其空间分布定量预测方法研究，

3．特殊钻井条件下的储层测井评价方法研究

4．开发后期密井网下面向地震的测井资料处理和解释

5．低孔低渗储层分类与产能预测研究

6．特殊储层测井识别与地层参数定量评估技术

7．中基性火山岩岩石物理实验及含气饱和度计算方法研究

联系单位：长江大学地球物理与石油资源学院

联系人：张占松

联系电话：0716-8062109、13872371965

邮箱：zzs223@263.net

技术名称：基于模式识别技术的地震储层描述系统

技术特点：在项目的研究过程中形成一套以地震属性计算为基础、以神经网络、聚类分析等模式识别技术和K-L变换地震属性优化技术为核心的地震储层描述技术与软件系统。该软件在胜利、江汉、中原、大港、辽河、江苏、吉林、克拉玛依等油田均作过应用，效果显著。

软件系统主要功能：

1．地震波属性分析；

2．储层油气预测；

3．储层孔隙度预测；

4．储层砂岩厚度预测；

5．沉积相分析；

6．储层渗透率预测；

7．饱和度预测。

联系单位：地球物理与石油资源学院

联系人：桂志先

联系电话：0716-8062066

邮箱：gyy68@126.com

技术名称：构造精细解释与变速成图技术

技术特点：在国家自然科学基金等的资助下，完成了VSP、速度谱、声波测井速度的理论研究，发展了一整套构建速度场的方法，形成了如下特有的技术和软件系统：

1．由速度谱计算平均速度的方法—模型迭代法；

2．速度谱野值自动剔除；

3．交点速度闭合；

4．速度曲线高精度上下延伸；

5．水平切片速度标定；

6．平均速度高精度纵横向平滑；

7．速度场局部调整更新；

8．巨型速度场数据库系统

实例：塔里木巨型速度场

面积巨大：10万多平方公里

深度范围大：2000-8000m

精度高：绝对误差平均值27m/s

绝对误差最大值54m/s

相对误差平均值0.99%

相对误差最大值1.87%

提高精度，可利用新资料对速度场局部更新调整，速度场作用之一：使小幅度构造正确成图

实例：塔里木D2油气田

D2井区Tg等t0图

D2井区沿Tg反射层面的平均速度图

D2井区Tg构造图

联系单位：地球物理与石油资源学院

联系人：段天友、陈传仁

联系电话：0716-8060621

邮箱：duanty@yangtzeu.edu.cn

技术名称：压裂微震监测方法与技术

技术特点：微地震压裂监测技术是近年来在低渗透油气藏压裂改造领域中的一项重要新技术。该项技术通过邻井中的检波器来监测压裂过程中诱发的微地震波，描述水力压裂裂缝的几何形状和空间展布特征及裂缝的生长过程。它能实时提供压裂施工产生裂隙的高度、长度和方位角，利用这些信息可以优化压裂设计、优化井网或其他油田开发措施，从而提高采收率。

1．压裂监测方法研究；

2．压裂监测数据处理方法；

3．压裂效果地震监测正演技术研究；

4．压裂效果地震监测反演定位方法研究；

5．压裂效果地震监测处理解释一体化软件。

应用实例：

联系单位：地球物理与石油资源学院

联系人：桂志先

联系电话：0716-8062066

邮箱：gyy68@126.com

技术名称：构造精细研究技术

技术特点：以地震资料为主，结合测井、录井资料，从工区实际地质概况出发对研究区进行地层对比，结合三维可视化技术对研究区进行构造精细解释，划分构造带、建立速度场，搞清研究区整体、局部的构造情况、找出构造有利部位。

技术的先进性和创新点：应用三维可视化，变速成图、结合相干体技术对研究区进行构造精细解释，更准确的落实构造情况，提高解释效率。

联系单位：长江大学

联系人：易远元

联系电话：18986661977

邮箱：yuanyuanyi@163.com

技术名称：基于高分辨率层序地层学的地震储层预测技术

技术特点：以地层基准面升降旋回为基础，分析影响地层基准面变化的因素，建立起全盆地层序地层和体系域的等时格架，搞清全盆地层序地层大的背景，以及该沉积体系的时空展布和演化特征，根据储层发育的一般规律，确定其发育的有利地区和层位。

技术的先进性和创新点：将高分辨率层序地层学运用于油气储集层分析，可以提供高精度的年代地层格架，根据地层基准面旋回、可容纳空间的变化导致的岩石记录的变化进行的地层对比是年代地层与界面的对比，不仅时间分辨率提高，储层预测的准确性也大大提高。

联系单位：长江大学

联系人：易远元

联系电话：18986661977

邮箱：yuanyuanyi@163.com

技术名称：基于GPU-CPU三维可视化快速显示、浏览技术

技术特点：本技术采用GPU(Graphic Processing Unit：图形处理器)与CPU协同并行处理技术，在配有显卡的PC机上设计大规模三维地震数据的体绘制算法，利用此算法实现大规模三维地震数据的实时显示，可以在普通PC机上实现10G以上大规模三维地震数据的实时显示。

技术先进性和创新点：本技术充分利用了GPU与CPU协同并行处理技术，具有强大的GPU强大的海量信息处理和并行计算能力。该问题的解决将使物探研究人员不用去购买昂贵的工作站或超级计算机，就可在普通PC机上就可以进行地震资料处理和解释。

联系单位：长江大学

联系人：易远元

联系电话：18986661977

邮箱：yuanyuanyi@163.com

技术名称：基于希尔伯特黄变换的薄储层预测技术

主要技术指标：1.在时频域内能够更加精细地刻画地震记录以分析信号的形态特征，以获取特定的或有利的地下地层信息；2.应用获取瞬时属性的方法流程，对天然气水合物地震地层模型产生的数据进行相应属性剖面的提取，并应用这些属性剖面进一步验证或突出原始地震剖面中的波阻抗界面以及剖面中的一些细微构造或岩性特征；3.应用希尔伯特黄变换的自适应分解特性等优点，对含噪地震数据进行噪声的剔除处理，以得到信噪比品质较好的地震剖面。

技术先进性和创新点：希尔伯特黄变换是对信号进行黄变换分解，然后对其分解分量进行希尔伯特变换的一种算法。将它引入到薄储层预测技术中能够在时频域内更加精细地刻画地震记录以分析信号的形态特征，提高地震分辨率对薄储层更精确的识别能力。

经济指标：主要解决油田科研、生产问题，为油田企业节省开支、增储上产提供各项技术服务。

应用及前景：本研究组人员多年来一直从事石油的勘探开发方面的研究工作，对国内外油田多次开展过勘探开发方面的研究，形成了一套较成熟的技术思路和方法，为油田降低勘探风险，提高钻探成功率提供了有力的技术支撑。近几年来，研究组人员完成的主要科研项目有：

1. LW21-1-1超深水井钻井浅层地质灾害识别及控制技术安全评估；

2. 克拉玛依油田二叠系滚动勘探评价部署研究；

3. 中国南海钻井井场调查高分辨率地震资料重处理分析（十一五国家科技重大专项课题）；

4. 大城地区潜山及其内幕勘探目标落实与成藏评价；

5. 薛庄-留路地区潜山及其内幕勘探目标落实与成藏评价；

6. 潜江凹陷高分辨率地震储层参数及油气预测；

7. 三站及涝州气田地震资料重新解释与水平井位优选；

8. 朝长周边地区2008年开发首钻井井位设计；

9. 泌阳凹陷东部断裂带高精度三维地震储层描述；

10. 霸县凹陷龙虎庄二次三维连片区块高精度速度场研究；

11. 阿塞拜疆比尔沙卡特油田2010年钻井井位设计；

12. 模拟原子跃迁的非线性反演法的理论研究（国家自然科学基金）。

联系单位：长江大学

联系人：易远元

联系电话：18986661977

邮箱：yuanyuanyi@163.com

# Text boxes

微震事件反演结果（南北向）